## Slide 1: Babysitter - Phone Internet der Dinge Präsentation 1 von Marvin Suhr und Jens Möhrstedt

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Verwendete Hardware
Konzept
  Sensor Client
  Server
  Android Applikation
  Kommunikation

## Slide 3: EINLEITUNG

## Slide 4: IDEE
Grundidee ist ein smartes Babyphone
Soll nicht nur das Baby, sondern ggfs. auch einen Babysitter überwachen
Umsetzung mithilfe eines Raspberry Pi, welches durch Sensoren Geräusche und Bewegungen erkennt
Diese Signale werden von einem Server verarbeitet und an eine Android-App gesendet

## Slide 5: MOTIVATION
Eltern sind auch unterwegs immer über den Zustand des Babys informiert und wissen, ob der Babysitter seinen Job erledigt
Praktisch vor allem für beschäftigte Eltern oder z.B. Alleinerziehende
Statistiken über die Schlaf- bzw. Ruhezeiten des Babys können aufgestellt werden

## Slide 6: VERWENDTE HARDWARE

## Slide 7: Raspberry PI
Abbildung: Ein Raspberry 2 Model B
Einplatinencomputer
4 USB Ports
40 Pins
HDMI Ausgang
Kopfhörer Ausgang
Micro USB
Netzwerkkabel
Abbildung: Wi-Fi Nano USB Adapter
Benötigt einen USB-Port
Netzwerk der Hochschule
Zugriff auf den Server

## Slide 8: Diverse Sensoren
Hohe Empfindlichkeit
Effektive Entfernung mehr als 2 m
Filtert unerwünschte Hintergrundgeräusche
Abbildung: Bewegungsmelder
Reichweite von 3 m
Abtastwinkel von 100°
Einschaltverzögerung
Infrarot
Abbildung: USB Mikrofon
Drehencoder
Schiebeschalter
Knopf
Halterung Bewegungsmelder
Vier LEDs
Abbildung: Platine

## Slide 9: Server

## Slide 10: Konfiguration
URL: iot.tutoring-team.de
  Weiterleitung auf www.tutoring-team.de/IOT/
PHP Version: 5.6
  Ausgewählt, da keine PHP 7.0 Funktionen verwendet werden
MySQL Version: 5.5
  Aktuellste Version auf diesem Server
Python Version: 2.7x
  Version da die Unterstützung besser ist als bei 3.0

## Slide 11: Datenbank Diagramm
G_ID : int
Passwort : varchar
Zustand_ID : int
G_ID: int
Bewegung : int
Laut : int
Datum : date
Login
Zustand
PK
bigint
bigint
FK
PK
1
1
Geräte ID
wird einmalig pro Gerät
vergeben
Wird zum einloggen
benötigt
Auto_Increment
erzeugt
Speichert den jeweiligen
Zustand von den
Sensoren
Zum auswählen
und für die Statistik
wird das Datum
benötigt

## Slide 12: Android Applikation

## Slide 13: ZWECK der ApPlikation
App soll für smarte Android-Geräte entwickelt werden
Wird recht simpel gehalten und soll prinzipiell nur den Zustand des Babys anzeigen:
  Durch Push-Benachrichtigungen werden Eltern über bestimmte Ereignisse informiert (z.B. „Baby schreit seit über fünf Minuten“)
  „Verlauf“ des Zustands des Babys lässt sich in einer Liste oder durch einen Graphen manuell einsehen

## Slide 14: ZWECK der ApPlikation
Eventuell Einstellungen, um z.B. die Sensitivität des Mikros auch unterwegs konfigurieren zu können
Statistiken, um den Zustand des Babys über einen Zeitraum hinweg zu überwachen
Entwicklung mithilfe der IDE Android Studio
Soll mit aktuellen Android-Geräten kompatibel sein

## Slide 15: Grafischer Entwurf
Datum,
Uhrzeit,
Status des Babys
Einstellungen
und
Statistiken

## Slide 16: Kommunikation

## Slide 17: Sequenzdiagramm

## Slide 18: Danke für Ihre Aufmerksamkeit