## Slide 1: Babysitter - Phone Internet der Dinge Präsentation 2 von Marvin Suhr und Jens Möhrstedt

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Einführung
  Motivation
  Aufgabenteilung
Aufgaben von Jens
  Klassendiagramm
  Raspberry Pi Implementierung
  Server Implementierung
  Datenbank Diagramm
Aufgaben von Marvin
  Android Applikation Implementierung
  Sequenzdiagramm
  Screenshots
Kommunikation
Sicherheit
Demo
Fazit

## Slide 3: EINFÜHRUNG

## Slide 4: MOTIVATION
Eltern sind auch unterwegs immer über den Zustand des Babys informiert und wissen, ob der Babysitter seinen Job erledigt
Praktisch vor allem für beschäftigte Eltern oder z.B. Alleinerziehende
Statistiken über die Schlaf- bzw. Ruhezeiten des Babys können aufgestellt werden
Umsetzung mithilfe eines Raspberry Pi, welches durch Sensoren Geräusche und Bewegungen erkennt
Diese Signale werden von einem Server verarbeitet und an eine Android-App gesendet

## Slide 5: Aufgabenteilung
Idee, Konzeptausarbeitung und Präsentation
Marvin und Jens
Sensoren am PI
Daten verschlüsseln
Daten an Server
Server Registrierung
Datenbank
Aufgabenteil von Jens
Applikation entwickeln
Daten vom Server
Daten entschlüsseln
Datenbank bereinigen
Wiki schreiben
Aufgabenteil Marvin
Integrationstest
Marvin und Jens
Dokumentation verfassen für Wiki
Marvin und Jens

## Slide 6: Aufgaben von Jens

## Slide 7: Klassendiagramm
Sender sender
String password
String username
String info()
String __get_password()
String __get_username()
void process(int, int, string)
Monitor
HardwareInterface
alsaaudio.PCM mic_input
int get_state_taster()
int get_state_schalter ()
int get_state_bewegung()
int get_state_lautstarke()
Movement
int percept(int)
1
1
1
1
Sound
int low
int high
int size
list memory
int percept(int)
1
1
1
1
Sender
CryptoWrapper crypto
String address
Int memory_size
list memory
String info_string()
void remember(int,int)
void send(string, string, string, string)
void process(string, int, int, string, string)
1
1
String check_key(string)
String encrypt(string, string)
String decrypt(string, string)
AES_128_CBC core
String encrypt(string, string)
String decrypt(string, string)
1
AES_128_CBC
v
CryptoWrapper
1
1
1

## Slide 8: Raspberry PI Implementierung
Initialisiert die Variablen:
low, high, size und memory
Die Methode percept bestimmt
das Lautstärkelevel

## Slide 9: Server Implementierung

## Slide 10: Datenbank Diagramm
MONITORID : varchar
USERKEY : varchar
ID : bigint
USER: varchar
DATE : bigint
DATA : varchar
Loginkey
Log
PK
bigint
bigint
PK
1
1
FK
FK
v
Sind identisch
Name vom PI
Benötigt für Registrierung
Wird bei der Registrierung erzeugt
Ist in MD5 verschlüsselt
Auto Increment
Datum
Verschlüsselte Daten
Ist ein String

## Slide 11: Aufgaben von Marvin

## Slide 12: Android Applikation Implementierung
Nutzer werden aufgefordert sich einzuloggen, Login-Daten werden gespeichert
Anfragen an den Server, um neue Einträge zu laden
Eingehende Daten werden in einer Liste dargestellt und in einer lokalen Datenbank gespeichert
Ansicht ‚Einstellungen‘, in der der Account gewechselt und / oder Daten gelöscht werden können
Verwendet die Bibliotheken ButterKnife, Timber und Room
Implementierung der Ansicht ‚Statistiken‘ folgt noch
Notifications etc. könnten noch eingebaut werden

## Slide 13: Sequenzdiagramm

## Slide 14: Screenshots

## Slide 15: Kommunikation

## Slide 16: SequenzdiagraMM

## Slide 17: Sicherheit

## Slide 18: Allgemeine Sicherheit
Versenden von sehr wenigen persönlichen Daten
  kein Senden von Ton- und / oder Bildaufnahmen
Bei Registrierung wird ein Key erzeugt
  es werden keine persönliche Daten erhoben
  MD5 wird zur Verschlüsselung des Keys eingesetzt

## Slide 19: SENDEN der Sensoren Daten an den Server
Sensor Daten werden in AES 128 CBC verschlüsselt
  ist ein symmetrisches Verfahren (Ver- und Entschlüsseln erfolgt mit dem selben Schlüssel)
Implementierung erfolgt mit dem Modul PyCrypto
  dies schränkt die Schlüssellängen auf 128, 192 oder 256 Bit ein
  kann auch weitere Verfahren wie zum Beispiel DES und RSA
AES 128 CBC gilt als sehr sicher
  da der Cypher Block Chaining Modus eine weitere Absicherung darstellt
  Da CBC über einen Initialisierungsvektor verfügt, wird nicht ein bestimmtes Zeichen immer wieder gleich verschlüsselt

## Slide 20: DEMO

## Slide 21: Fazit

## Slide 22: Fazit
Bewegungsmelder starke Verzögerungen bei Dunkelheit
  Bewegungsmelder HC-SR505 Infrarot Sensor
Mikrofon
  Keine hohe Reichweite
WLAN
  war nur sehr schwer ins Hochschulnetz einzufügen
Zusammenfassend
  die Sensoren Daten sind nicht 100%ig genau
  Verbindung zum Server sehr zuverlässig
  Unabhängigkeit von einem Drittanbieter
  kein Datenverlust war feststellbar
Ausblick:
  MD5 Key erweitern, sodass Key nach einer Zeit abläuft
  Dienst verkaufen, gegen monatliche Gebühr

## Slide 23: Danke für Ihre Aufmerksamkeit